西湖区青少年宫三墩分宫监控项目

询价采购邀请函

西湖区青少年宫三墩分宫

二Ο一五年六月十九日

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      采购需求

# 第一部分 采购公告

西湖区青少年宫三墩分宫，就“西湖区青少年宫三墩分宫监控项目” 项目进行询价采购，现邀请合格供应商前来参加投标

1、项目名称：西湖区青少年宫三墩分宫监控项目

2、采购内容：监控设备一批，详见《编制和提交采购响应文件须知》和《询价采购供应商报价文件》。

3、合格的供应商应具备的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）符合、承认并承诺履行本《采购通知书》各项要求，所提供的货物和服务须为在我国境内合法生产销售的。

4、采购方式：询价采购。

5、获取询价通知书：西湖区青少年宫三墩分宫报名后免费领取本项目《询价采购邀请函》。

6、采购响应：

（1）截止时间：2015年06月30日09时00分

7、联系方式：西湖区青少年宫三墩分宫

联系人：滕云龙，联系电话：13336006029

西湖区青少年宫三墩分宫

2015年6月19日

# 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

（一）供应商须知

1、实施地点：西湖区青少年宫三墩分宫。

2、实施时间：2015年7月30日前完成本项目送货、安装、调试。

3、售后服务：所有设备（产品）质保期不得少于三年；供应商须提供免费现场技术服务。供应商应具有较强的本地化服务能力，并配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务，并保证到现场服务响应时间小于3小时。

4、采购要求：

（1）供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本《询价采购邀请函》的所有内容，如有任何异议，均已在询价响应截止时间前提出。

（2）本次询价采购产品的“采购要求 （配置简述）”，供应商必须有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。询价采购文件所有“采购要求 （配置简述）”是采购人提出必须满足的，若出现负偏差，可能被询价小组认定为响应无效。

（3）对生产厂商已停产而无法供应的设备可推荐升级或替代产品，但配置不得低于配置简述的要求；否则若出现因供应商提供的设备不满足要求，而导致系统功能无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

（4）对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行功能测试(所发生的费用由供应商承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若产品未通过测试，将取消成交资格并追究相应责任。

（5）供应商及厂商必须保证所有产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法生产销售的产品，并经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测合格的原产地产品，保证所有参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数响应所带来的一切法律风险。

（6）报价文件清单中必须明确商品型号及配置各组件详细清单规格型号，无详细商品型号和组件清单型号的，视为不满足采购要求。

（7）供应商须对产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

（8）如询价通知书中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请供应商在响应文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须承诺免费提供。

（二）评审

1、询价小组：询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3,采购人代表如不参加评审，询价小组由3人以上评审专家组成。

2、供应商响应文件审查：

（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、成交原则：询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按报价最低的原则确定成交供应商。

评审时最低报价相同的以技术指标最优为成交候选供应商；最低报价相同和技术指标相等的以质保期最长为成交候选供应商；最低报价相同、技术指标相等以及质保期均相同以交货时间最短为成交候选供应商；均相同时，由询价小组集体讨后确定成交供应商。

（三）询价终止

出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（四）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（四）合同及履约

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照系统设置的合同格式文本以及询价通知书确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；

2、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

4、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名次之的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

5、政府采购合同签订后，经采购机构鉴证、同级财政部门备案后生效。

6、采购人应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。

7、验收完毕后，采购人应当按照合同约定及时向供应商支付合同货款。

（五）响应文件组成

1、《询价采购供应商报价文件》；

2、投标人有效期内的经年检有效的《企业法人营业执照》（副本）；（复印件加盖投标人公章）

3、投标人有效期内的税务登记证或完税证明（复印件加盖公章）；

4、授权委托书，法人和授权委托人身份证复印件；

5、方案详细说明（如果有）；

6、供应商认为需要的其他文件或说明（如果有）。

（六）报价文件的密封和标记

1、报价文件一式五份，其中正本一份副本四份，供应商应将报价文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明供应商名称、询价项目名称，并注明“正本”或“副本”字样。

2、每一密封件封口上应注明“于2015年6月30日09时之前不准启封”的字 样，并加盖公章。

第三部分  采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。各供应商按报价单填报好价格后加盖公章,在2015年06月30日09时00分前提交至西湖区青少年宫三墩分宫。

二、报价一览表：

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 数量 | 投标总价 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控系统 | 见报价明细清单 | 见报价明细清单 |  |  |  |  |

- 报价明细清单

安防监控系统                                             （人民币）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持600W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放； ★设备支持32路高清，200M带宽网络视频接入 支持1个HDMI输出、1个VGA输出，HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920x1080p； 设备支持8个SATA接口，可选1个eSATA接口； 支持1个USB 3.0接口，两个USB 2.0接口； 支持2个千兆以太网口，并支持网络容错、双网域应用等工作模式； ★支持16路报警输入，4路报警输出接口★支持语音对讲输入，支持客户端与设备之间进行双向对讲 支持接入符合标准ONVIF、PSIA协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机； 支持通过NVR进行IP通道配置参数的导入和导出等； ★支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改★支持录像自动续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持伴线入侵报警及区域入侵报警功能，支持SMART IPC音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放； 支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数；支持定时、报警抓图计划设置； 针对不通通道，可分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放；支持基于智能侦测的事件检索、回放与备份功能； 支持多级快进、快退、单帧进退、倒放等； 支持预览状态下即时回放任意一路通道的录像，同时不影响其他通道预览；支持重要录像文件标签标记与锁定功能，并可按照标签进行模糊检索； 支持16路4CIF同步回放； 支持网络摄像机的云台控制，支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能； 支持IPv6，支持TCP、UDP、RTP、RTSP、UPnP、SNMP、SADP、NFS、iSCSI等网络协议； 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能，日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息，便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计； 支持GB28181标准协议； ★工作温度：-10℃ - 55℃超低功耗≤20W(不含硬盘)； |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 监控探头 | 130万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 摄像机： 传感器类型：1/3”Progressive Scan CMOS； 最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)，0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 镜头：4mm, 水平视场角:71°(6mm,8mm,12mm可选)； ★支持数字降噪、宽动态 图像： ●帧率：50Hz:25fps(1280×960,1280×720)； ★支持背光补偿 支持走廊模式； ●支持感兴趣区域编码（ROI支持双码流分别设置1个固定区域)； 支持可伸缩编码功能； 网络功能： ★智能报警：支持越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突、存储器满、存储器错 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,GB28181,ISAPI； ★支持双码流，可同时输出两种不同分辨率的视频图像 接口： 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 功能特性： ●支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，OSD颜色自选； 支持smart IR，防止夜间红外过曝； ●支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 支持GB28181接入、EHOME平台接入、EZVIZ平台接入； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 一般规范： 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应：DC12V、 PoE(802.3af)； 功耗：5W MAX ； 红外照射距离：30米； ★外壳防护等级：IP66 |  | 22 | 台 |  |  |  |
| 3 | 监控用硬盘 | 2TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 |  | 7 | 块 |  |  |  |
| 4 | 显示器 | 液晶监视器； 显示类别：TFT-LED背光； 屏幕尺寸：22寸； 最大分辨率：1920×1080P； 亮度：450cd/m²； 对比度：1000：1； 响应时间：5ms； 可视面积：476.64mm×268.11mm； 可视角度：水平170°，垂直160º； 输入输出接口：1个CVBS输入接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，1个BNC输入接口，1个BNC输出接口，1个PC-AUDIO接口； 电源：AC100V--240V 50/60Hz； 功耗：≤35W； 工作温度和湿度：5℃--40℃，10%--85%； 裸机尺寸：529.64mm×41.1mm×321.1mm。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 解码器 | 高清视音频解码器； 输出参数： ★输出接口：1路VGA，1路HDMI，1路BNC（无音频） 支持畅显功能； 解码参数： 解码分辨率：800W@13fps、600W@25fps、500W及以下@25fps； 解码通道：16路； 支持1路800W，或2路500W，或4路1080P，或8路720P，或16路4CIF及以下分辨率的图像解码； 画面分割数：1/4/6/8/9/12/16； 外部接口： 网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 语音对讲：1个输入，1个输出； ★支持1路音频输出，1个RCA接口★支持4路报警输入/输出 串行接口：一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口； 功能特性： 支持零通道解码、本地源、流ID模式取流解码、HiDDNS取流解码； 支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； 支持国标GB28181协议，ONVIF标准协议接入设备； 支持RTP\RTSP协议进行设备预览； 其他： 电源：外置 DC12V； 功耗：≤15W； 工作温度和湿度：-10℃--＋55℃，10％--90％； |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 监控信号线 | 超五类四对双绞线 完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于超五类线缆的要求 支持千兆以太网的应用（1000 Base-T） 支持语音，数据，视频的数字和模拟信号的传输 采用24AWG线规导体，带宽达到100MHz |  | 2000 | 米 |  |  |  |
| 7 | 监控电源线 | RVV 2*1.0 |  | 1000 | 米 |  |  |  |
| 8 | 管线材 | PVC线槽 包塑管 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 9 | 电源 | 12V10A |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 话筒 | *1.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内以250KHz信道间隔 提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用轻松避开各类干扰。 *2.先进的自动对频技术，即使将发射器与接收要的频率调乱了 只需轻轻一按发射机就会自动追锁接收频率并调整一致，使用方面。 3.高档液晶显示屏，使接收及发射器的工作状态一目了然。 4.无线会议发射系统，采用两节AA电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间 （高功率8小时，低功率12小时）若使充电电池，使用时间会有所下降。 参数： 系统指标： 频率范围: 740-790MHz 调制方式：宽带FM 可调范围： 50MHz 信道数目：200 信道间隔： 250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围: ＞100dB 最大频偏：±45KHz 音频响应：40Hz-18 KHz（±3 dB） 综合信噪比：＞105 dB 综合失真：≤0.5% 工作温度:-25℃－+40℃ 接收指标： *接收机方式:二次变频超外差 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频10.7MHz 无线接口:BNC/50Ω 灵敏度:12dBμV(80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10dBV 发射器指标： 天线程式：内置螺旋天线 输出功率：高功率30mW;低功率3mW 杂散抑制：-45dB 供电：两节AA电池 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 11 | 舞蹈教室功放 | 高档铝合金面板，电路采用了贴片技术，简单实用 独特的H类放大电路设计，效率高，使机器更加稳定 散热风扇采用了只能无级变速电路 开机软启动，防浪冲设计，更好的保护了后级电路 内设压限电路，对末端音箱起到了更好的保护作用 完善的保护电路，多热保护，短路保护，直流保护，射频干扰滤波保护 输出功率/Power 8Ω 350W×2 输出功率/Power 4Ω 475W×2 频率响应/Frequency response 20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比/Signal to noise 89dB 输入灵敏度/Input sensitivity 0.7V 总谐波失真/THD ≤0.05% 输入阻抗/Input impendance 20KΩ 消耗功率/Supply power 900W |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 12 | 交换机 | ★交换容量≥256Gbps ★转发性能≥85Mpps ★固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=52 ★配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 ★支持三层路由协议 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持SFP口进行堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G ★符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 809.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 ★所投设备具有节能设计，端口满载工作情况下功耗≤49W， ★要求所投产品支持防雷等级≥6KV，每多1KV加1分， 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 交换机 | ★交换容量≥256Gbps ★转发性能≥50Mpps ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28 ★配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 ★要求设备采用静音无风扇节能设计 ★支持三层路由协议 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust 要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持SFP口进行堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G。 ★符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 ★所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤27W ★要求所投产品支持防雷等级≥6KV， 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | UPS | 功率：设备使用功率为2000w 市电输入范围：110～295Vac (半载)，140～295Vac (满载) 市电频率范围：45-55Hz（50Hz），55-65Hz（60Hz） 功率因数： ≥0．9 输出电压范围：220Vac±1％ 标称频率： 50Hz±0.1％ 转换时间： 0ms 过载能力： 过载110%～150%维持1min后转旁路， 过载150%以上维持30s后转旁路 直流标称电压：72V/DC |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 施工费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 合计: | 人民币小写: 人民币大写: |

投标单位（盖章）：                                                        日期：