西湖区青少年宫三墩分宫综合布线校园广播项目

询价采购邀请函

西湖区青少年宫三墩分宫

二Ο一五年六月十九日

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      采购需求

# 第一部分 采购公告

西湖区青少年宫三墩分宫，就“西湖区青少年宫三墩分宫综合布线校园广播项目” 项目进行询价采购，现邀请合格供应商前来参加投标

1、项目名称：西湖区青少年宫三墩分宫综合布线校园广播项目

2、采购内容：综合布线、校园广播设备一批，详见《编制和提交采购响应文件须知》和《询价采购供应商报价文件》。

3、合格的供应商应具备的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）符合、承认并承诺履行本《采购通知书》各项要求，所提供的货物和服务须为在我国境内合法生产销售的。

4、采购方式：询价采购。

5、获取询价通知书：西湖区青少年宫三墩分宫报名后免费领取本项目《询价采购邀请函》。

6、采购响应：

（1）截止时间：2015年07月03日09时00分

7、联系方式：西湖区青少年宫三墩分宫

联系人：滕云龙，联系电话：13336006029

西湖区青少年宫三墩分宫

2015年6月19日

# 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

（一）供应商须知

1、实施地点：西湖区青少年宫三墩分宫。

2、实施时间：2015年8月30日前完成本项目送货、安装、调试。

3、售后服务：综合布线系统质保期不得少于三年，校园广播系统不得小于一年；供应商须提供免费现场技术服务。供应商应具有较强的本地化服务能力，并配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务，并保证到现场服务响应时间小于3小时。

4、采购要求：

（1）供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本《询价采购邀请函》的所有内容，如有任何异议，均已在询价响应截止时间前提出。

（2）本次询价采购产品的“采购要求 （配置简述）”，供应商必须有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。询价采购文件所有“采购要求 （配置简述）”是采购人提出必须满足的，若出现负偏差，可能被询价小组认定为响应无效。

（3）对生产厂商已停产而无法供应的设备可推荐升级或替代产品，但配置不得低于配置简述的要求；否则若出现因供应商提供的设备不满足要求，而导致系统功能无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

（4）对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行功能测试(所发生的费用由供应商承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若产品未通过测试，将取消成交资格并追究相应责任。

（5）供应商及厂商必须保证所有产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法生产销售的产品，并经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测合格的原产地产品，保证所有参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数响应所带来的一切法律风险。

（6）报价文件清单中必须明确商品型号及配置各组件详细清单规格型号，无详细商品型号和组件清单型号的，视为不满足采购要求。

（7）供应商须对产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

（8）如询价通知书中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请供应商在响应文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须承诺免费提供。

（二）评审

1、询价小组：询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3,采购人代表如不参加评审，询价小组由3人以上评审专家组成。

2、供应商响应文件审查：

（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、成交原则：询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按报价最低的原则确定成交供应商。

评审时最低报价相同的以技术指标最优为成交候选供应商；最低报价相同和技术指标相等的以质保期最长为成交候选供应商；最低报价相同、技术指标相等以及质保期均相同以交货时间最短为成交候选供应商；均相同时，由询价小组集体讨后确定成交供应商。

（三）询价终止

出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（四）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（四）合同及履约

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照系统设置的合同格式文本以及询价通知书确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；

2、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

4、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名次之的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

5、政府采购合同签订后，经采购机构鉴证、同级财政部门备案后生效。

6、采购人应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。

7、验收完毕后，采购人应当按照合同约定及时向供应商支付合同货款。

（五）响应文件组成

1、《询价采购供应商报价文件》；

2、投标人有效期内的经年检有效的《企业法人营业执照》（副本）；（复印件加盖投标人公章）

3、投标人有效期内的税务登记证或完税证明（复印件加盖公章）；

4、授权委托书，法人和授权委托人身份证复印件；

5、方案详细说明（如果有）；

6、供应商认为需要的其他文件或说明（如果有）。

（六）报价文件的密封和标记

1、报价文件一式五份，其中正本一份副本四份，供应商应将报价文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明供应商名称、询价项目名称，并注明“正本”或“副本”字样。

2、每一密封件封口上应注明“于2015年7月3日09时之前不准启封”的字 样，并加盖公章。

第三部分  采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。各供应商按报价单填报好价格后加盖公章,在2015年07月03日09时00分前提交至西湖区青少年宫三墩分宫。

二、报价一览表：

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 数量 | 投标总价 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线、校园广播设备 | 见报价明细清单 | 见报价明细清单 |  |  |  |  |

- 报价明细清单

综合布线、校园广播系统                                            （人民币）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 |
| 1 | 六类4对UTP | 高传输速率的网络应用：ATM1200，千兆以太网，10/100、1000BaseT，阻燃/低烟无卤护套，100Ω，250MHZ，AWG23,LSZH防火等级。4对非屏蔽双绞线。十字隔离线芯设计。须通过中国权威测试机构 ★完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； ★支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及 向下兼容其它应用；在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准； ★线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率； ★带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准； 产品有获得第三方组织的ROHS、UL、GHMT、REACH及FCC认证并通过信息产业部测试检测报告，提供完整资料并加盖厂家印章。 产品有获得第三方组织的ROHS、UL、GHMT、REACH及FCC认证并通过信息产业部测试检测报告，提供完整资料并加盖厂家印章。 ▲提供原厂商（制造商）针对本项目的授权书原件和20年原厂质保免费上门服务承诺函原件（上述二项资料投标时无法提供的，必须承诺在预中标结果公示发出后 5 个工作日内提供，否则招标人有权取消其中标资格） |  | 20 | 305米/箱 |  |  |  |
| 2 | 6类非屏蔽模块 | 250MHz传输带宽 保证极小的双绞线开露长度（≤6mm），触点镀金层达50mm， 无需打线，轻松\快速\可靠的压接,可反复端接 后盖的设计使线缆承受最小的机械压力，并保证线缆弯曲半径 模块接触点保证压入线对时准确对称, 从而改善EMC 阻燃级别符合UL94V-0等级 工作温度范围: -40°C到+70°C 性能符合六类标准中的规定 568A和568B彩色编码，方便线缆端接 IDC可卡接23--26AWG规格导体，一体化免打线工具压卡式 材料采用镀金层50um，可拔插1000次以上 性能向下兼容五类，超五类产品 产品有获得第三方组织的ROHS、CE、REACH、ETL及FCC认证，提供完整资料并加盖厂家印章 |  | 107 | 只 |  |  |  |
| 3 | 86型模块面板及底盒 | 高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击； 带防尘盖，螺丝孔不外露 防火，符合UL 94V-O； 坚固，有弹性，可防止意外损坏； 柔性设计，可保证安装平整性； 特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色； 采用螺丝内置方式，美观大方； 面板厚度较普通面板厚45%，高贵典雅； 可标识信息模块的用途，如数据\语言，以便用户识别； 同品牌强弱电面板插座外表风格可统一和谐 采用优质工程塑料，美观大方 坚固，有弹性，可防止意外损坏 附带标签，便于用户识别模块用途，如数据，语音。 |  | 70 | 套 |  |  |  |
| 4 | 六类24口数据屏蔽配线架 | 性能符合TIA/EIA568B六类标准中的连接件的要求 直接安装于19”机架 背部理线托架使线缆更整洁，保证了线缆的弯曲半径并且避免了过度弯曲可能造成的损伤 背部理线托架配合尼龙扎带，为水平线缆提供良好的保护 柔性卡接设计，拔插次数大于1000次 卡接23--26AWG规格导体 产品有获得第三方组织的ROHS、UL、GHMT、REACH及FCC认证并通过信息产业部测试检测报告，提供完整资料并加盖厂家印章 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 100对110配线架(含链接模块) | 性能符合TIA/EIA568B超五类标准中的连接件的要求 19”机架式安装，配线缆管理器和色标 提供满配的4/5对连接块及标签条 承接23－26AWG规格的芯线 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 6 | 机架跳线理线器 | 直接安装在19”机柜或机架中。1 U安装高度，用于对连接跳线盘，配线架和有源设备跳线和线缆进行整理和管理，控制线缆的弯曲半径，保证机柜或机架内的布线系统更加安全，美观。理线器采用金属架体，塑料盖板，表面涂层，防止灰尘和划伤。每个线槽间隙允许通过两根跳线 安装于19”标准机柜/机架，高度1U 用于配线架和网络设备间的跳线管理，方便线缆整理 金属材质 |  | 4 | 只 |  |  |  |
| 7 | 42U机柜 | 符合GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2标准 前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件 可选配安装底座，达到防震、防鼠、出入线缆、输送冷风散热等功能 机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作 承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 六类RJ45跳线（2米） | 性能符合TIA/EIA568B六类标准中的规定，可以与五类和超五类产品兼容 采用十字骨架 RJ45头、护套、线缆一体化 拔插次数;大于1000次 多种颜色可供选择 |  | 107 | 根 |  |  |  |
| 9 | 六类RJ45跳线（3米） | 性能符合TIA/EIA568B六类标准中的规定，可以与五类和超五类产品兼容 采用十字骨架 RJ45头、护套、线缆一体化 拔插次数;大于1000次 多种颜色可供选择 |  | 107 | 根 |  |  |  |
| 10 | 3类2对非屏蔽电话线 | 3类2对非屏蔽电话线 |  | 6 | 305米/箱 |  |  |  |
| 11 | 辅材 | PVC线槽 包塑管 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 12 | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 校园背景广播系统 |
| 1 | 功放 | 具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 变压器隔间70V和100V，或8Ω定阻扬声器输入； 输出功率 ：650W 输出方式：4～16 OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出 辅助输出：600 OHMS（欧）/1V（0DBV） 话筒输入：600 OHMS（欧），10MV（-54DBV），不平衡 线入输入：10K OHMS (欧)，250 MV (-10 DBV)，不平衡 频率响应：60HZ-18KHZ 失 真 度： <1% at 1KHZ ,1/3额定功率输出 信噪比： 线路 70dB，话筒66dB 音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（10KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 保险丝： 15A 外型尺寸： 485×410×90mm(W×D×H) 重量： 19.5 Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 前置放大器 | 5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急输入； 各输入通道音量独立调节； 高音、低音独立调节； 开关机缓冲、延时输出保护功能； 紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30 DB； 具有三级优先权设计，分别为MICI为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级； 性 能 参 数 话筒输入：600 OHMS (欧)，10MV(-54DBV)，不平衡 线入输入：10K OHMS (欧)，250 MV (-10 DBV)，不平衡 线路输出：600 OHMS (欧)，1v(-54dbv)，不平衡 频率响应：60HZ~18KHZ 非线性失真：THD<0.01% at 1KHZ 信噪比： 话筒：65DB，线路：85DB 音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（20KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：10～15W 保护：AC FUSE（0.5A）X 2 尺寸：485X390X90 MM 重量：7.5KG |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 广播控制器 | 采用大屏幕液晶显示，轻触式一键飞棱编程操作，人性化中文菜单操作全过程； 内置5进10出的功率分区，实现自动或手动分区操作。各分区可任意开启或关闭，可扩展分区到128路； 内置MP3播放模块，外接U盘，实现定时自动播放； 可以联结电脑进行软件操作，也可配合远程寻呼站使用； 可以外控其他受控的周边设备：如DVD、调谐器TUNE、16路电源管理器等； 可设置春夏秋冬四套程序，一套消防报警程序，每套程序99个定时任务； 一路短路输入（消防全区报警），一路短路输出（可触发电源时序器等），配合消防信号采集器可实现分区、全区、邻层N,N±1……N±5等多种报警方式； 可配合无线遥控器操作，空旷距离可达1000米； 内置6路编程受控电源，可扩展外控电源时序器； 带记忆功能，断电程序不丢失，来电自动恢复运行； |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 时序器 | 微电脑控制，每路插座最大容量达3 KVA，总容量达6KVA； 按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击； 设有安全锁，供手动紧急控制； 可与智能中央控制器相连接，实现电源自动开启关闭； 设有地址码选择，可多台并机使用； 带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源）； 关机后，可完全判断冲击； 此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接； 性 能 参 数 受控电源数量：16路 单路容量：3KVA 整机容量：6KVA 动作时间间隔：0.4S～0.5S 通讯方式：485总线 控制方式：受控/手动 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：50W |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 播放器 | 兼容DVD、CD、VCD、KDVD、MP3等多种格式光碟； 可播放U盘里各种音乐格式文件； 受智能控制主机和电脑软件控制播放； 具有地址码选择，可多台并机使用； 托盘式机芯，超强抗震； LED曲目显示，多种播放模式，超强纠错功能； 性 能 参 数 音频输出：0DBV 输出频率范围：20～20KHZ 信噪比：>80DB 接口方式：USB1.1 通信方式：485总线 控制方式：受控/手动 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：10～15W |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 广播扬声器 | 额定功率：10W 输入电压：100V 灵敏度：92DB 频率响应：150～15KHZ 尺寸：275*185*120 MM 材料：HIPS 重量：1.4 KG |  | 28 | 只 |  |  |  |
| 7 | 管线 | PVC线槽 包塑管 RVVP 2*1 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 8 | 有源音箱 | ★2.0声道全频音箱放大器、备有BLP环保麦克风插口、麦克风音量与音乐音量独立调节、一路音频输入、一路录音输出、安装调试简单、扩音清晰、性能稳定。 ★铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 ★输出功率：2×60W ★灵敏度：89dB ★频率响应：20Hz-20KHz ★信噪比：≥87dB ★电源：交流220V±10％/50Hz |  | 18 | 对 |  |  |  |
| 9 | 舞蹈教室音响 | 系统/System 2-WAY FULL RANGE 频率响应/Frequency response 60Hz-18KHz 单元配置/Driver LF:8" HF:1" 阻抗/Nominal impedance 8Ω 灵敏度/Syatem sensitivity 95dB 功率/Power rating 180W 最大声压/Maximum 123dB 外型尺寸/Size 255W×243D×405H |  | 3 | 对 |  |  |  |
| 10 | 播放器 | DVD,MP3播放器 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 11 | 安装调试费 | 配套线材,管材、音响支架等 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 合计: | 人民币小写: 人民币大写: |

投标单位（盖章）：                                                        日期：